Gépkönyv

A készülék típusa:              	SL-3000 / XML

Gyártási ideje:		________________

Gyártó:			ON-AIR Kft.

4400 Nyíregyháza

Derkovits út. 132-136

tel./fax: +3642341694

on-air@on-air.hu

Gyári szám(ok):		________________

Készítette:			 Kurucz Attila,  Tóth Ferenc

Ez a gépkönyv  3 oldalt tartalmaz

Előnyök:

- hosszú élettartam

- alacsony karbantartási költség

- 3 év garancia

- nincs fényszennyezés

- energia megtakarítás

- rövid megtérülési idő

- nincs stroboszkóp-effektus

- azonnal teljes fényerővel világít

- azonnal visszakapcsolható

- jó színvisszaadás

- robusztus, masszív, könnyű ház

Vállaljuk lámpák felár nélküli fényeloszlás- és teljesítmény optimalizálását oszlopmagasság, oszloptávolság, útparaméterek, és a világítási követelmények (MSZ EN 13201-2) szerint.

- Jogi nyilatkozat:

Jogi oltalom:

A gépkönyv rajzokat és műszaki adatokat tartalmaz, amelyeknek felhasználása, vagy harmadik személynek történő kiadása csak a készülék üzemeltetéséhez szükséges körben megengedett.

Szavatosság:

A gyártó szavatolja, hogy a készülék a gépkönyv adatainak megfelel. A gyártó a fejlesztés jogát fenntartja, ennek következtében előfordulhat, hogy a konstrukció a gépkönyvben foglaltaktól kismértékben eltér. Az eltérés mindenkor a magasabb műszaki színvonal elérését szolgálja.

Garancia:

Gyártói telephelyi garanciát vállalunk a készülékre az üzembe helyezéstől számított 3 év időtartamra.

- Üzemeltetés:

A készülék a 230 V-os hálózatból állítja elő az üzemeléshez szükséges alacsony feszültséget, ezért az  SL-3000 típ. készülék csak nullával egyesített földelt hálózatról (PEN) üzemeltethető!

A készülék bekötéséhez csak a bekötőrész fedelét kell levenni.

Az optikai rész megbontása tilos és veszélyes, valamint a garancia elvesztését vonja maga után! A bekötést csak az arra kioktatott és megbízott villamos szakember végezheti.

- Karbantartás:

A készülék karbantartása gyakorlatilag a lámpatest tisztításában merül ki, melyet célszerű egy-két évente elvégezni. Időnként ellenőrizni kell, hogy valamennyi LED világít-e.

Felszerelés:

A tartozékként szállított rögzítő bilinccsel történik a meglévő lámpatartó csonkokra. (max. 60 mm átm.) Figyelni kell arra, hogy a lámpa keresztirányban vízszintes legyen. Kicsavarozzuk a bekötőrekesz fedelét (figyeljünk arra, hogy elveszíthetetlen csavarokkal van rögzítve).            A cső csonkon kibújtatott kábelt átdugjuk a kábelátvezető szelencén. Meghúzzuk a bilincs csavarjait és kontraanyával rögzítjük. A kábel végeit értelemszerűen bekötjük a sorkapocsba és összedugjuk azt. Vissza csavarozzuk a fedelet.

Szükséges szerszámok: 13-as  csillag-villás kulcs, 3-as lapos csavarhúzó és Torx T10-es vagy Imbusz H2,5-ös csavarhúzó.

- Munkavédelem:

A készülék megfelel a szállításkor érvényben levő magyar szabványoknak.

FIGYELEM! Koncentrált, erős fénysugárzás: 5 m távolságon belül ne nézzünk a bekapcsolt LED-ek fényébe!

Választható fényeloszlások

# Text boxes

CY

DN

FN

HB

ME

DNW

DWC

A-T

T2